## Slide 1: Cracon AS
Corrosion Resistant Alloys CONstruction

## Slide 2: EIERSKAP OG ORGANISERING
Karl Bernhard Opstad
Gründer Cracon AS
Tidligere konsulent Aibel, Aker Solutions og Statoil.
Eier 50,85 %
John Ole Gjerp
Gründer Cracon AS
Senior Principal Engineer Aker Solutions AS
Eier 33,90 %
Hans Petter Nyvik
Prosjektleder Cracon etableringsprosjekt
Forretningsutvikler Inkubator Helgeland
Inkubator Helgeland eier 15,25 %

## Slide 3: SAMMENDRAG
Teknologi og prosjektresultat
Lasersveising har til nå ikke blitt brukt til å sveise tykkere rustfritt materiale. Cracon har bare kjennskap til at lasersveising benyttes på materialer under 3 mm.
Cracon har kvalifisert hybridsveis av 22 Cr Duplex på 6 mm og 14 mm iht. Norsok M-601.
  Det er kun ca. 10 bedrifter i Skandinavia som benytter denne teknologien til sveising og da kun på tynt materiale. Cirka 1000 bedrifter i Skandinavia benytter laserteknologi til skjæring.

## Slide 4: HISTORIKK
2012 - 2016
Stiftelse Cracon AS
05.10.12
15.01.13
Etableringstilskudd Innovasjon Norge
12.12.14
Pilot
6 mm. 22 CR Duplex
21.01.15
Kvalifisering av
6 mm. 22 CR Duplex
  ISO 15614-1 og Norsok M-601
24.11.15
Signering av IFU kontrakt med Aker Solutions Sandnessjøen Fabrication
17.12.15
Pilot
14 mm. 22 CR Duplex
Kvalifisering
14 mm. 22 CR Duplex Norsok M-601 (mekanisk)
18.01.16

## Slide 5: PILOT
Pilot 1: LASER BUTTSVEIS 6 MM PLATER 22 CR DUPLEX
Resultat:
    Gjennomført med 1,1 meter pr. min sveisehastighet. Potensial for 1,5 meter pr. min. sveisehastighet ved kraftigere laserkilde.
  Ingen trekninger.
  Sveisen holder kravene til Norsok M-601.
  Ekstra korrosjonstest er gjort og holder kravene til ASTM G48 Practice A ved 20 °C. Ingen pitting korrosjon.
6 mm total tykkelse
6 mm lasersveis
Lengde plate: 1 000 mm

## Slide 6: PILOT
Resultat:
  Sveisetid 55 sek pr. streng, 2 strenger totalt.
  Laseren gir penetrasjon gjennom rettkanten, og buesveisen gir utfylling av V-fugen.
  Vesentlig lavere forbruk av tilsatsmateriale enn ved konvensjonell buesveis. Sveisen holder kravene til Norsok M-601.
  Ekstra korrosjonstest er gjort og holder kravene til ASTM G48 Practice A 22 °C. Ingen pitting korrosjon.
Pilot 2: LASER HYBRID BUTTSVEIS 14 MM RØR 22 CR DUPLEX
14 mm total tykkelse
Diameter rør: 300 mm
8 mm MIG
7°
6 mm lasersveis

## Slide 7: TESTER OG KVALIFISERINGER
6 MM OG 14 MM 22 CR DUPLEX
Standard som spesifiserer krav til kvalifikasjon og utførelse av sveisearbeider for rørsystemer for olje- og gassindustrien.
Internasjonal standard for sveisekvalifikasjon.
6 mm.
plate
14 mm.
rør
Radiografisk test
(Mo Test)
Penetranttest
(Mo Test)
Norsok M-601
(Sintef Molab)
Standard/test
ISO 15614-1
(Sintef Molab)
Korrosjon
(Sintef Molab)
Kvalifisert
Kvalifisert
Kvalifisert
Kvalifisert
Feil i start/stop
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Ekstra test for å dokumentere materialets egenskaper.
Dokumentasjon om homogenitet i sveisen.
Dokumentasjon av eventuelle overflatefeil.
Kvalifiseringene og testene viser at sveiseforbindelsen holder alle krav iht. Norsok M-601.

## Slide 8: KONKURRANSEFORTRINN
Laser/laser hybrid sveising og optimalisert bruk av materialer versus konvensjonell teknologi
KONKURRANSEFORTINN
SVEISEHASTIGHET
SVEISEBINDING
MATERIALEGENSKAPER
REDESIGN
30 x - 90 x sveisehastighet
Økt inntrengningsdybde
Ikke behov for rotåpning og mer effektive fiksturer
Lav varmeoverføring gir liten påvirkning på- og deformasjon av grunnmaterialet
Økt presisjon gjennom mekanisert sveiseprosess
Økt prosesstabilitet
Mindre tilsett
Økt styrke (flytegrense)
God korrosjonsbestandighet
Lavere egenvekt i forhold til styrke
Høyere kilopris på materiale
Tidsbruk til programmering
Fordeler
Ulemper
Redesign av produkter utgjør 70 % av optimaliseringspotensialet
Krever nøye parameterjustering
Stort antall prosessparametre

## Slide 9: SVEISEHASTIGHET
Laser/laser hybrid versus konvensjonell sveising
Pilot 1: 6 mm PLATER 22 CR DUPLEX
60 – 90 x
raskere enn Hot wire TIG
30 x (buetid*)
raskere enn TIG + SMAW
Sveisehastighet HOT wire TIG: 83 mm/min sveisehastighet pr. streng. For å sveise en tykkelse på 6 mm må det legges 5 strenger.
83 mm/min/5 = 16.6 mm/min.
Sveisehastighet lasersveis: 1100 mm/min i pilot. Potensial for 1500 mm/min ved kraftigere laserkilde.
Sammenligning: Dette tilsier at lasersveis er 60 – 90 ganger raskere enn Hot wire TIG dersom vi kun ser på selve sveisetiden isolert.
Pilot 2: 14.3 mm 6˝ rør 22 CR DUPLEX
Sveisehastighet TIG + SMAW: 60 – 200 mm/min sveisehastighet pr. streng, gj.snitt 150 mm/min. For å sveise en tykkelse på 14.3 mm må det legges ca. 14 strenger.
150 mm/min/14 10 mm/min.
Sveisehastighet laser hybrid sveis: 600 mm/min i 2 lag = 300 mm/min.
Sammenligning: Dette tilsier at lasersveis er ca. 30 ganger raskere enn TIG + SMAW dersom vi kun ser på selve sveisetiden isolert.
KONKURRANSE-FORTINN
SVEISE-HASTIGHET
SVEISE-BINDING
MATERIAL-EGENSKAPER
REDESIGN
*Inkluderer ikke tid for avkjøling mellom strengene, maksimal interpasstemperatur skal vare under 150°C ved sveising av duplex og lignende.

## Slide 10: SVEISEBINDING
KONKURRANSE-FORTINN
SVEISE-HASTIGHET
SVEISE-BINDING
MATERIAL-EGENSKAPER
REDESIGN
Laser/laser hybrid versus konvensjonell sveising
Lav varmeoverføring gir liten påvirkning på grunnmaterialet.
Lav varmeoverføring gir lite - eller eliminerer deformasjon av grunnmaterialet.
Liten varmetilførsel eliminerer risikoen for skadelige utfellinger.
Pulverbue tandem, S420, 16 mm
Buttsveis 11 mm, X70 2,2m/min, 10kW fiberlaser
Grunnmateriale
Høy energitetthet og dermed små sveisebad ved bruk av laser gjør at det er ikke er behov for å vente mellom sveisestrengene pga. avkjølingsbehov. Denne ventetiden kan være minst like lang som buetiden ved konvensjonell sveising
Betydelig mindre tilsatsmaterial ved lasersveising pga. I- og Y-fuge fremfor V- og U-fuge.
Sveisebinding

## Slide 11: MATERIALEGENSKAPER
 | Karbonstål tradisjonelt | Karbonstål høyfast | Syrefast 316 (SS316) | 22 Cr duplex | 25 Cr super duplex
Flytegrense [MPa] | 235 | 355 | 200 | 450 | 550
Korrosjons-egenskaper | Må overflate-behandles | Må overflate-behandles | Rustfritt | Rustfritt | Rustfritt
Pitting resistance equivalent (PRE) | Ingen | Ingen | 22,6 | 35 | >40
Egenvekt [g/cm3] | 7,85 | 7,85 | 7,90 | 7,80 | 7,80
Priseksempel (rør), forholdstall | 1 | 1,05 | 2,89 | 4,58 | 6,26
KONKURRANSE-FORTINN
SVEISE-HASTIGHET
SVEISE-BINDING
MATERIAL-EGENSKAPER
REDESIGN
Karbonstål versus rustfritt
Pilot 1 og 2 er gjennomført på 22 Cr duplex på 6 mm. plate og 14.3 mm 6’’rør. Sveiseforbindelsene er like gode som grunnmaterialet.
Korrosjon:
22 Cr duplex er korrosjonsbestandig i de vanlige miljøene hvor rustfrie materialer brukes.
Korrosjon utgjør 31 % av feilomkostningene i Statoils driftserfaring for plattformer.
Flytgrense:
22 Cr duplex har 27 % høyere flytgrense enn vanlig konstruksjonsstål.
Vekt:
22 Cr duplex har cirka lik vekt som vanlig konstruksjonsstål men den betydelig høyere styrken gir muligheter for vektreduksjon.
Pris:
22 Cr duplex har 4x høyere materialpris for eksempelvis rør, men i mange sammenhenger kan materialprisen forsvares med lavere total levetidskostnad og vekt.
Pilot 1 og 2

## Slide 12: REDESIGN
KONKURRANSE-FORTINN
SVEISE-HASTIGHET
SVEISE-BINDING
MATERIAL-EGENSKAPER
REDESIGN
PRODUKTOPTIMALISERING
Kan i økende grad benytte tynnplater i konstruksjoner med mange spanter og dermed spare vekt og materialkostnader i tillegg til redusert sveisetid.
  I dag går kontraktører ofte opp i platedimensjoner for å redusere behovet for stivere.
Spanter
Sandwich
Sandwichkonstruksjoner ble spesielt fremhevet av Trumpf Laser GmbH under pilot.
  Høyt potensiale når det gjelder materialbruk og vekt.
  Svært ressurskrevende og vanskelig å gjøre i dag med konvensjonelle sveisemetoder.
av optimaliseringen er design
(Trumpf Laser GmbH)
70 %

## Slide 13: TEKNOLOGI
Forslag til industrielt oppsett
Robotisert laser for sveising og skjæring
Fugefølgingssystem
Hybrid (MIG) verktøy for oppfylling av fuge
Mulighet for flere arbeidsstasjoner.

## Slide 14: PRODUKSJONSPROSESS
Programmering
Fikstur
Sveising
Maskinering
HOT Wire TIG
Laser/laser hybrid
Ingen tid.
Likt tidsforbruk.
Likt tidsforbruk.
Fuge uten behov for rotåpning, krever mindre tilpasning.
Fuge med rotåpning med behov for avstandsstykker.
Økt sveisehastighet med en faktor på 30x – 90x
Høy effekt i laser muliggjør sveising fra kun en side.
1x sveisehastighet.
Krever i noen tilfeller sveising fra to sider.
Middels kompleks
Enkel
15 min.
Offline
Online
Ingen tid.
2 t.
15 min-2t.
En gang pr. konstruksjon
En gang pr. sveis
15 min–1 t.
Etterarbeid
Potensielt behov for retting av deformasjoner.
Ikke behov for retting av deformasjoner.
Laser/laser hybrid versus hot wire tig